## Slide 1
MOBILE ENDGERÄTE
Ein Smartphone ist ein Computer
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
1
• Rechnen und Speichern
• Kommunikation
• Sensoren
• Kamera und Medien
• Ortung
• Apps
• Sicherheitsfunktionen
• Leitfrage: Welche Komponenten arbeiten zusammen, wenn wir eine App verwenden oder mobil bezahlen?
Notes: LEHRERHINWEIS
Mobiles Endgerät: tragbares digitales Gerät, das Daten verarbeitet und typischerweise drahtlos kommunizieren kann.

## Slide 2
MOBILE ENDGERÄTE
Typische mobile Endgeräte
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
2
• Smartphone
• Tablet
• Smartwatch
• mobile Spielekonsole
• Navigationsgerät
• spezialisierte Handheld-Geräte
• Gemeinsam: kompakt, eigener Energiespeicher, Ein-/Ausgabe, Datenverarbeitung, häufig Funk
Notes: LEHRERHINWEIS
Nicht jedes mobile Endgerät besitzt Mobilfunk. Mobil bedeutet zunächst ortsunabhängige Nutzung.

## Slide 3
MOBILE ENDGERÄTE
Was steckt im Smartphone?
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
3
• System-on-a-Chip (SoC)
• Arbeitsspeicher
• Flash-Speicher
• Display und Touchscreen
• Akku
• Funkmodule
• Kameras
• Sensoren
Notes: LEHRERHINWEIS
System-on-a-Chip (SoC): integriert mehrere zentrale Computerfunktionen. Arbeitsspeicher ist schneller, typischerweise flüchtiger Speicher; Flash-Speicher ist nichtflüchtig.

## Slide 4
MOBILE ENDGERÄTE
Ein Gerät, viele spezialisierte Einheiten
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
4
• allgemeine Programmausführung
• Grafikberechnung
• Bildverarbeitung
• Mobilfunk
• Verschlüsselungs- und Sicherheitsfunktionen
• Verarbeitung für Künstliche Intelligenz
Notes: LEHRERHINWEIS
Moderne SoCs enthalten neben allgemeinen Prozessorkernen spezialisierte Recheneinheiten. Spezialisierung kann Aufgaben effizienter ausführen.

## Slide 5
MOBILE ENDGERÄTE
Sensoren machen die Umgebung messbar
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
5
• Kamera
• Mikrofon
• Beschleunigungssensor
• Drehratensensor
• Näherungs- und Umgebungslichtsensor
• Magnetfeldsensor
• satellitengestützte Positionsbestimmung
• Sensor: erfasst physikalische Größen/Zustände als digital verarbeitbare Messwerte.
Notes: LEHRERHINWEIS
Nicht jedes Smartphone enthält dieselbe Sensorausstattung.

## Slide 6
MOBILE ENDGERÄTE
Woher weiß das Smartphone, wie es bewegt wird?
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
6
• Beschleunigungssensor: misst Beschleunigungen entlang mehrerer Achsen.
• Drehratensensor / Gyroskop: erfasst Drehbewegungen.
• Anwendungen: Bildschirm drehen · Spiele · Stabilisierung · Aktivitätserkennung
Notes: LEHRERHINWEIS
Sensoren liefern Messwerte; die Interpretation als Laufen, Drehen usw. erfolgt durch Software bzw. Algorithmen.

## Slide 7
MOBILE ENDGERÄTE
Woher kennt das Smartphone seinen Standort?
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
7
• Global Navigation Satellite System (GNSS)
• Mobilfunknetze
• WLAN-Umgebung
• Bluetooth-Signale
• Gerätesensoren
• Standortbestimmung kann mehrere Verfahren kombinieren.
Notes: LEHRERHINWEIS
GNSS ist der Oberbegriff für satellitengestützte Navigationssysteme. GPS ist nur eines davon.

## Slide 8
MOBILE ENDGERÄTE
Vier drahtlose Verbindungen
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
8
• Mobilfunk: große Reichweite über Mobilfunknetz
• Wireless Local Area Network (WLAN): lokales Funknetz
• Bluetooth: kurze Distanzen, z. B. Kopfhörer/Wearables
• Near Field Communication (NFC): sehr kurze Distanz, z. B. kontaktloses Bezahlen
Notes: LEHRERHINWEIS
Reichweiten und Datenraten hängen von Standard, Umgebung und Geräten ab. NFC ist ein Kommunikationsweg und ersetzt keine weiteren Sicherheitsmechanismen.

## Slide 9
MOBILE ENDGERÄTE
Mobilfunk verbindet das Gerät unterwegs
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
9
• Smartphone → Funkzelle/Basisstation → Mobilfunknetz → weitere Netze und Dienste
• Das Gerät kann sich zwischen Funkzellen bewegen und weiterhin erreichbar bleiben.
Notes: LEHRERHINWEIS
Bewusst vereinfachtes Modell. Mobilfunknetze übernehmen u. a. Teilnehmerverwaltung, Authentisierung und Weiterleitung.

## Slide 10
MOBILE ENDGERÄTE
WLAN und Internet sind nicht dasselbe
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
10
• WLAN: drahtlose Verbindung zu einem lokalen Netzwerk.
• Internet: weltweiter Verbund vieler Netzwerke.
• WLAN kann ohne Internetzugang bestehen.
• Internetzugang kann über Mobilfunk ohne WLAN bestehen.
Notes: LEHRERHINWEIS
Begriffliche Trennung WLAN und Internet hervorheben.

## Slide 11
MOBILE ENDGERÄTE
Bluetooth für Geräte in der Nähe
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
11
• Kopfhörer
• Lautsprecher
• Tastaturen
• Smartwatches
• Fahrzeugverbindungen
• Sensoren
• Geräte müssen häufig zunächst gekoppelt werden.
Notes: LEHRERHINWEIS
Kopplung/Pairing: Aufbau einer vertrauenswürdigen Beziehung für spätere Kommunikation. Absicherung hängt von Profil, Version und Gerät ab.

## Slide 12
MOBILE ENDGERÄTE
Das Betriebssystem vermittelt
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
12
• App → Betriebssystem / Programmierschnittstelle → Hardware oder Systemdienst
• Verwaltet Prozesse, Speicher, Dateien, Netzwerk, Sensorzugriffe und Berechtigungen.
Notes: LEHRERHINWEIS
Betriebssystem: grundlegende Systemsoftware. Application Programming Interface (API): definierte Schnittstelle für Funktionen/Daten anderer Softwarebestandteile.

## Slide 13
MOBILE ENDGERÄTE
Apps werden voneinander abgeschottet
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
13
• Apps sollen nicht beliebig auf Daten anderer Apps zugreifen.
• Sandbox: abgeschotteter Bereich mit begrenzten Rechten.
• Zusätzliche Zugriffe benötigen je nach System Berechtigungen.
Notes: LEHRERHINWEIS
Sandbox ist ein Isolationsmechanismus, aber keine Garantie, dass eine App vertrauenswürdig ist.

## Slide 14
MOBILE ENDGERÄTE
Berechtigungen verbinden App und Gerät
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
14
• Kamera
• Mikrofon
• Standort
• Kontakte
• Fotos
• Bluetooth-Geräte
• Eine Berechtigung sollte zur benötigten Funktion passen.
Notes: LEHRERHINWEIS
Bezug zu Bereich 03; hier Schwerpunkt auf technischer Vermittlung des Betriebssystems.

## Slide 15
MOBILE ENDGERÄTE
Warum sind Updates wichtig?
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
15
• Sicherheitslücken schließen
• Fehler beheben
• Funktionen ergänzen
• Kompatibilität verbessern
• Betriebssystem, Apps und teilweise Gerätekomponenten benötigen Aktualisierungen.
Notes: LEHRERHINWEIS
Sicherheitslücke: Schwachstelle, die unter Bedingungen missbraucht werden kann. Updates aus vertrauenswürdigen Quellen.

## Slide 16
MOBILE ENDGERÄTE
Woher kommen Apps?
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
16
• offizieller App-Store
• alternative App-Marktplätze
• direkte Installation aus anderen Quellen
• unternehmens- oder schulinterne Verteilung
• Installationsquelle und Berechtigungen beeinflussen das Risiko.
Notes: LEHRERHINWEIS
Nicht pauschal außerhalb eines App-Stores = Schadsoftware. Systeme unterscheiden sich bei Installationswegen.

## Slide 17
MOBILE ENDGERÄTE
Daten liegen nicht immer nur auf dem Gerät
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
17
• Kontakte synchronisieren
• Fotos sichern
• Dokumente zwischen Geräten bereitstellen
• Einstellungen wiederherstellen
• Smartphone ↔ Cloud-Dienst ↔ weitere Geräte
Notes: LEHRERHINWEIS
Cloud-Dienst: IT-Leistung über Netzwerk. Synchronisation: Abgleich von Datenbeständen zwischen Systemen/Geräten.

## Slide 18
MOBILE ENDGERÄTE
Synchronisation ist nicht automatisch Backup
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
18
• Synchronisation: Änderungen werden zwischen Systemen abgeglichen.
• Backup: Sicherungskopie zur Wiederherstellung.
• Eine versehentliche Löschung kann durch Synchronisation auch auf andere Geräte übertragen werden.
Notes: LEHRERHINWEIS
Cloud-Synchronisation kann Wiederherstellungsfunktionen haben, ist als Prinzip aber nicht automatisch ein vollständiges Backup.

## Slide 19
MOBILE ENDGERÄTE
Was passiert beim mobilen Bezahlen?
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
19
• Kunde → Smartphone/Wallet → Händlerterminal → Zahlungsinfrastruktur → Bank/Zahlungsanbieter
• Welches Zahlungsmittel?
• Ist die Zahlung zulässig?
• Wie wird die Transaktion abgesichert?
Notes: LEHRERHINWEIS
Wallet: System zur Verwaltung digital nutzbarer Zahlungsmittel/Nachweise. Zahlungsweg ist bewusst vereinfacht.

## Slide 20
MOBILE ENDGERÄTE
NFC verbindet Smartphone und Terminal
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
20
• Smartphone bzw. Smartwatch und Terminal kommunizieren über sehr kurze Distanz.
• Near Field Communication (NFC) stellt die Funkverbindung bereit.
• NFC führt die Zahlung nicht allein aus – es ist ein Kommunikationsweg.
Notes: LEHRERHINWEIS
NFC nicht mit dem gesamten Bezahlsystem gleichsetzen.

## Slide 21
MOBILE ENDGERÄTE
Authentisierung und Autorisierung
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
21
• Authentisierung: Nachweis einer behaupteten Identität/Berechtigung.
• Beispiel: Entsperren durch PIN oder Biometrie.
• Autorisierung: Entscheidung, ob eine konkrete Aktion erlaubt wird.
• Beispiel: Darf diese Zahlung ausgeführt werden?
Notes: LEHRERHINWEIS
Konkrete Freigabe einer Zahlung variiert nach System, Betrag, Gerät und Situation.

## Slide 22
MOBILE ENDGERÄTE
Biometrie ersetzt nicht einfach das Passwort
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
22
• Fingerabdruck
• Gesicht
• Gerät vergleicht Messung mit einem Referenzmodell.
• Biometrische Erkennung arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten und Schwellwerten.
Notes: LEHRERHINWEIS
Biometrie: automatisierte Erkennung anhand körperlicher/verhaltensbezogener Merkmale. Häufig kombiniert mit PIN/Passwort.

## Slide 23
MOBILE ENDGERÄTE
Token statt echter Kartendaten?
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
23
• Tokenisierung: sensible Daten werden für einen Zweck durch einen Ersatzwert repräsentiert.
• Die eigentliche Kartennummer muss dadurch nicht in jeder Situation direkt verwendet oder übertragen werden.
Notes: LEHRERHINWEIS
Token: Ersatzwert in festgelegtem Systemkontext. Nicht behaupten, jede mobile Zahlung verarbeite grundsätzlich nie Kartendaten.

## Slide 24
MOBILE ENDGERÄTE
Sicherheit entsteht in mehreren Schichten
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
24
• Gerätesperre
• PIN oder biometrische Freigabe
• App- und Betriebssystemschutz
• Tokenisierung
• kryptografische Verfahren
• Transaktionsprüfung
• Benachrichtigungen
• Sperrmöglichkeiten
Notes: LEHRERHINWEIS
Defense in Depth: mehrere ergänzende Schutzmaßnahmen. Kryptografie hier nur auf Anwendungsebene erklären.

## Slide 25
MOBILE ENDGERÄTE
Fall: Das Smartphone ist weg
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
25
• Welche Schutzmechanismen wirken bereits? Gerätesperre · automatische Sperre · Wallet-Schutz · ggf. Ortung/Fernsperre
• Welche Risiken bleiben? ungeschützte Daten · aktive Sitzungen · Nachrichten · Wiederherstellungskonten
Notes: LEHRERHINWEIS
Verlust nicht nur auf Bezahlen reduzieren: E-Mail/Cloud können Zugang zu Passwort-Wiederherstellung ermöglichen.

## Slide 26
MOBILE ENDGERÄTE
Was sollte die Person jetzt tun?
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
26
• Gerät orten bzw. sperren
• kritische Konten und Sitzungen prüfen
• Mobilfunk/SIM/eSIM bei Bedarf sperren
• Zahlungsfunktionen/Zahlungsmittel prüfen
• Passwörter ändern, wenn Zugriff möglich gewesen sein könnte
Notes: LEHRERHINWEIS
Reihenfolge situationsabhängig. eSIM: elektronisch verwaltetes Mobilfunk-Teilnehmerprofil.

## Slide 27
MOBILE ENDGERÄTE
Energie ist eine begrenzte Ressource
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
27
• Display
• Prozessor und Grafik
• Mobilfunk, WLAN und Bluetooth
• Standortbestimmung
• Kamera
• Hintergrundaktivitäten
• Mobile Systeme balancieren Leistung, Funktion und Energieverbrauch.
Notes: LEHRERHINWEIS
Energieeffizienz ist wesentliches Entwurfsziel. Verbrauch hängt stark von Nutzung und Betriebszustand ab.

## Slide 28
MOBILE ENDGERÄTE
Lithium-Ionen-Akkus
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
28
• wiederaufladbar
• hohe Energiedichte
• Alterung über Zeit und Nutzung
• Wärme kann Alterung und Sicherheit beeinflussen
• Ladezyklus: insgesamt etwa eine vollständige Akkukapazität, nicht zwingend ein einzelnes 0–100%-Laden.
Notes: LEHRERHINWEIS
Keine starren 20–80%-Regeln als allgemeingültige Pflicht. Herstellerhinweise und Geräteschutzmechanismen beachten.

## Slide 29
MOBILE ENDGERÄTE
Komfort, Datenschutz und Abhängigkeit
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
29
• Erreichbarkeit · Navigation · Bezahlen · Kommunikation · Cloud-Zugriff
• Abhängigkeiten: Akku · Netzverbindung · Benutzerkonto · Anbieter/Dienste · Hardware
• Was funktioniert noch bei leerem Akku, Netzausfall oder Kontosperre?
Notes: LEHRERHINWEIS
Neben Datenschutz auch Resilienz thematisieren.

## Slide 30
MOBILE ENDGERÄTE
Ist mobiles Bezahlen sicherer als Bargeld?
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
30
• Vergleiche Verlust
• Diebstahl
• Nachverfolgbarkeit
• technische Ausfälle
• Datenschutz
• Sperrmöglichkeiten
• Komfort
• Sicherheit hängt von Bedrohung, Schutzmaßnahmen und Nutzungssituation ab.
Notes: LEHRERHINWEIS
Bargeld und mobiles Bezahlen besitzen unterschiedliche Risikoprofile. Bedingungen nennen statt pauschalem Ranking.

## Slide 31
MOBILE ENDGERÄTE
Ein mobiles Endgerät ist ein System
Informatik · Klasse 10 · Wahlbereich Mobile Endgeräte
31
• Sensoren liefern Daten.
• Das Betriebssystem verwaltet Hardware und Apps.
• Funktechniken verbinden das Gerät mit anderen Systemen.
• Cloud-Dienste können Daten synchronisieren.
• Sicherheitsmechanismen schützen mehrere Ebenen.
• Erst das Zusammenspiel macht daraus ein mobiles Computersystem.
Notes: LEHRERHINWEIS
Teilthemen zum Systemgedanken zusammenführen.