## Slide 1
Musik im Computer
Wie wird aus Schall eine Folge aus 0 und 1?
Schall → Messwerte → Bits
Notes: Eigene PowerPoint-Grafik. Einstieg über die Leitidee: Nicht die Schallwelle selbst, sondern Messwerte werden gespeichert.

## Slide 2
Rückblick
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
2
Texte und Bilder werden als Zahlen dargestellt. Gilt dieselbe Grundidee auch für Musik?
Notes: Vorwissen aktivieren: Text → Codes → Bits; Bild → Pixelwerte → Bits. Erwartung: Auch Ton muss in Zahlen übersetzt werden.

## Slide 3
Leitfrage
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
3
Wie wird aus einer Schallwelle eine Folge aus 0 und 1?
Notes: Leitfrage offen lassen und am Ende erneut beantworten.

## Slide 4
Schall verändert sich kontinuierlich
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
4
Eine Schallwelle besitzt ständig wechselnde Werte.
Notes: Kontinuierlich vereinfacht erklären. Der Computer speichert bei digitalem Audio nicht die gezeichnete Kurve selbst.

## Slide 5
Mikrofon
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
5
Schall → Mikrofon → elektrisches Signal
Notes: Das Mikrofon wandelt Schall in ein veränderliches elektrisches Signal um. Für Klasse 7 reicht dieses Funktionsprinzip.

## Slide 6
Abtasten
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
6
Wir messen das Signal in regelmäßigen Zeitabständen.
Notes: Abtastung einführen: Jeder Messzeitpunkt liefert einen Zahlenwert. Gespeichert werden Messwerte.

## Slide 7
Abtastrate
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
7
Abtastrate = Anzahl der Messungen pro Sekunde
Notes: Hz als Messungen pro Sekunde erklären. Höhere Abtastrate = feinere zeitliche Auflösung, nicht höhere Lautstärke.

## Slide 8
Wenige oder viele Messpunkte?
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
8
Mehr Messpunkte → feinere zeitliche Beschreibung → mehr Daten
Notes: Nicht behaupten, mehr sei immer hörbar besser. Kernaussage ist die feinere zeitliche Auflösung und höhere Datenmenge.

## Slide 9
Bittiefe
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
9
2 Bit
4 Werte
8 Bit
256 Werte
16 Bit
65 536 Werte
2ⁿ mögliche Werte bei n Bit
Notes: Rückgriff auf Zweierpotenzen: 2^n mögliche Werte. Bittiefe beschreibt, wie viele Bits für einen Messwert verfügbar sind.

## Slide 10
Abtastrate ≠ Bittiefe
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
10
Abtastrate: Wie oft messen wir? Bittiefe: Wie viele Werte sind möglich?
Notes: Begriffe sauber trennen: zeitliche Auflösung versus mögliche Werte eines Messpunkts.

## Slide 11
Messwert → Bits
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
11
Beispiel: 173₁₀ = 10101101₂
Notes: Binärwissen reaktivieren: Potenzmatrix 128+32+8+4+1=173. Alternativ Division durch 2; Reste von unten nach oben lesen.

## Slide 12
Mono und Stereo
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
12
MONO 1 Kanal
STEREO 2 Kanäle
Stereo → bei gleichen Einstellungen etwa doppelte Rohdaten
Notes: Bei gleicher Dauer, Abtastrate und Bittiefe benötigt Stereo ungefähr doppelt so viele unkomprimierte Rohdaten.

## Slide 13
Speicherbedarf
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
13
Abtastrate × Bittiefe × Kanäle × Dauer
Abtastrate
Messungen/s
Bittiefe
Bit/Messung
Kanäle
1 oder 2
Dauer
Sekunden
Notes: Einheiten mitführen: Messungen/s × Bit/Messung × Kanäle × s = Bit. Danach ÷8 für Byte.

## Slide 14
Rechenaufgabe
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
14
10 000 Hz · 8 Bit · Mono · 5 Sekunden Wie viele Bit und Byte?
Notes: Erst selbst rechnen lassen. Lösung: 10.000×8×1×5=400.000 Bit; ÷8=50.000 Byte.

## Slide 15
Lösung Schritt für Schritt
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
15
10 000 × 8 × 1 × 5 = 400 000 Bit 400 000 ÷ 8 = 50 000 Byte
Notes: Schrittweise erklären. Kontrolle: 8 Bit = 1 Byte, also 10.000 Messungen/s × 1 Byte × 5 s = 50.000 Byte.

## Slide 16
Stereo-Rechnung
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
16
Gleiche Aufnahme als Stereo: 50 000 Byte × 2 = 100 000 Byte
Notes: Kanalfaktor sichtbar machen: 10.000×8×2×5=800.000 Bit=100.000 Byte.

## Slide 17
Kompression
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
17
verlustfrei ↔ verlustbehaftet MP3 ist verlustbehaftet.
Notes: MP3 bedeutet nicht automatisch schlechte Qualität. Wahrnehmbare Qualität hängt u. a. von Bitrate und Ausgangsmaterial ab. Technik nicht vertiefen.

## Slide 18
Typische Fehler
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
18
Abtastrate macht nicht lauter. Bittiefe ist nicht Abtastrate. Gespeichert werden Messwerte. Bit und Byte nicht verwechseln.
Notes: Zusätzlich auf vergessenen Kanalfaktor und vergessene Dauer bei Rechnungen achten.

## Slide 19
Abschlussaufgabe
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
19
8 000 Hz · 16 Bit · Stereo · 10 Sekunden Bit? Byte? Und bei Mono?
Notes: Lösung Stereo: 2.560.000 Bit = 320.000 Byte. Mono: 1.280.000 Bit = 160.000 Byte.

## Slide 20
Der Weg zur Datei
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
20
Schall → Mikrofon → Abtasten → Messwerte → Bits → Datei
Notes: Prozessmodell sichern. Fachlich kann Quantisierung erwähnt werden, muss aber in Klasse 7 nicht geprüft werden.

## Slide 21
Sicherung
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
21
Abtastrate = Messungen pro Sekunde Bittiefe = Bits pro Messwert Mono = 1 Kanal · Stereo = 2 Kanäle Speicher = Rate × Tiefe × Kanäle × Dauer
Notes: Prüfungsrelevant laut Lehrerband: Grundidee der Digitalisierung, Abtastrate, Bittiefe, Mono/Stereo und einfache Speicherberechnung.

## Slide 22
Ausblick
Informatik · Klasse 7
Eigene Grafik
22
Texte, Bilder und Töne sind digital darstellbar. Was macht ein Computer mit all diesen Informationen?
Notes: Übergang zur Informationsverarbeitung bzw. zum EVAS-Prinzip.