## Slide 1
Wahlbereich: Steuern und Regeln
Klasse 8 · Sensoren, Aktoren, Steuerung, Regelung
Notes: Lehrplanbezug: https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/lehrplan/514

## Slide 2
Leitfrage
Wie können Informatiksysteme auf ihre Umwelt reagieren?
Grafik: eigene Darstellung
Notes: An automatische Beleuchtung anknüpfen.

## Slide 3
Sensoren und Aktoren
Sensor erfasst einen Zustand.
Aktor wirkt auf die Umwelt.
Beispiel: Helligkeitssensor und Lampe.
Datenfluss: messen → entscheiden → schalten.
Sensorwert messen
Grenzwert prüfen
Lampe schalten
Grafik: eigene Darstellung
Notes: Begriffe an Gegenständen im Raum erläutern.

## Slide 4
Steuerung oder Regelung?
Steuerung: Ausgabe nach Eingabe und Programm.
Regelung: Rückmeldung wird erneut berücksichtigt.
Beispiel Heizung: Temperatur messen, vergleichen, nachregeln.
Regelung hat einen Kreis.
Beobachten
Eingrenzen
Ändern
Testen
Debugging-Zyklus
Grafik: eigene Darstellung
Notes: Unterschied mit Ampel vs. Thermostat erklären.

## Slide 5
Praxisauftrag
Automatische Beleuchtung entwerfen
Grenzwert festlegen
Algorithmus als Pseudocode oder Struktogramm
Verbesserung gegen Flackern ergänzen
wenn helligkeit < 300 dann lampeEin sonst lampeAus *wenn
Grafik: eigene Darstellung
Notes: Hysterese als Erweiterung: Ein- und Ausschaltgrenze unterscheiden.

## Slide 6
Quellen
Sächsischer Lehrplan Oberschule Informatik, Klassenstufe 8: https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/lehrplan/514
Beispiele und Grafiken: eigene didaktische Darstellung.
Quellenangaben · Grafiken: eigene Darstellung
Notes: Quellenfolie. Quellenangaben sind für Lehrkraft/Weiterverwendung sichtbar.